## Slide 1
ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ
Автор проекта:
Антипова Галина Антоновна,
учитель черчения и
информатики ГБОУ СОШ № 2034, г. Москва

## Slide 2
Способ построения изображений на чертежах
на основе анализа формы предмета
Последовательность построения видов на
чертежах
Построение вырезов на геометрических телах
Построение третьего вида
Содержание:
ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ
Графическая работа №5

## Slide 3
Цели:
закрепить знания учащихся по теме: «Построение проекций
точек на поверхности предмета»;
познакомить учащихся с построением изображений на
основе анализа формы предмета;
познакомить с последовательностью построения видов на
чертеже детали;
познакомить с построением вырезов на геометрических
телах;
освоить построение третьего вида;
научить применять последовательность построения видов на
чертеже детали с учётом анализа;
развивать пространственное представление и
пространственное мышление;
воспитывать аккуратность в построении чертежа.
ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ

## Slide 4
Задание для повторения
А
a’’’
a’
a’’
Построить проекции точки А на изображениях видов детали

## Slide 5
Задание для повторения
Проекции какого геометрического тела представлены на изображении?
Цилиндр

## Slide 6
Задание для повторения
Проекции какого геометрического тела представлены на изображении?
Треугольная призма

## Slide 7
Задание для повторения
Проекции какого геометрического тела представлены на изображении?
Шестиугольная призма

## Slide 8
Задание для повторения
Проекции какого геометрического тела представлены на изображении?
Пирамида

## Slide 9
Способ построения изображений на чертежах
на основе анализа формы предмета
Мысленное расчленение предмета на составляющие его геометрические тела называют анализом геометрической формы

## Slide 10
В основе формы деталей машин и механизмов находятся геометрические тела, т.е. детали представляют собой совокупность геометрических тел.
Проанализируем форму данной детали
Прямоугольная
призма
Треугольная
призма
Цилиндр

## Slide 11
Основание данной детали (выделено коричневым цветом) представлено тремя проекциями в виде прямоугольников, что соответствует изображению прямоугольной призмы

## Slide 12
Серым цветом условно выделено другое геометрическое тело, представленное в виде двух прямоугольников и треугольника, что соответствует изображению треугольной призмы

## Slide 13
Из прямоугольной призмы (основания детали) удалено геометрическое тело , проекции которого представлены в виде окружности и двух прямоугольников , что соответствует изображению цилиндра

## Slide 14
Рассмотрим пример построения изображений на чертежах на основе анализа формы предмета
Деталь
Заготовка для детали
Получение детали методом удаления геометрических тел

## Slide 15
1. Анализ геометрической формы детали и её симметричности.

## Slide 16
Предметы окружающие нас имеют форму геометрических тел или представляют их сочетания

## Slide 17
Получение детали методом удаления геометрических тел
Удаление прямоугольной призмы

## Slide 18
Получение детали методом удаления геометрических тел
Удаление прямоугольной призмы

## Slide 19
Получение детали методом удаления геометрических тел
Удаление цилиндра

## Slide 20
Последовательность построения видов на чертеже детали
Деталь «Опора»
Чертёж детали «Опора»

## Slide 21
Проецирование общей формы детали – прямоугольного параллелепипеда – на плоскости V, H, W
V
W
H
W
V
H
Все построения выполняются тонкими линиями. Главный вид и вид сверху симметричны, на них нанесены оси симметрии

## Slide 22
Построение вырезов на проекциях параллелепипеда
Вырезы сначала показаны на главном виде.
Затем проекции вырезов строим на других видах с помощью линий связи.
Главный вид
Вид слева
Вид сверху

## Slide 23
Построение вырезов на проекциях параллелепипеда
Элементы, которые на данной проекции не видимы, проводят штриховыми линиями. Изображения обводят линиями, установленными стандартом, и наносят размеры
Линии невидимого контура детали

## Slide 24
Построение вырезов на геометрических телах
Изображения геометрических тел, форма которых усложнена вырезами
Заготовка
Проекции детали
Форма вырезанной части
Деталь

## Slide 25
Построение третьего вида
Третью проекцию можно строить на основе анализа формы предмета
?

## Slide 26
?
Построение третьей проекции по двум данным с помощью линий связи

## Slide 27
Построение третьей проекции по двум данным с помощью линий связи

## Slide 28
Улыбнитесь!

## Slide 29
§13, стр. 80 – 92.
Выполнить графическую работу №5
«Построение третьего вида
по двум данным»
рис. 115, стр. 92 в учебнике.
Образец выполнения работы
представлен на сайте школы
sch2034.ru в разделе
«Образовательная деятельность»
Домашнее задание

## Slide 30
1. Анализ геометрической формы детали и её симметричности.
2. Выбор главного вида (вида спереди), вида сверху и вида слева.
3. Выбор положения формата и масштаба изображения.
4. Установление рабочего поля чертежа: расчет и построение габаритных прямоугольников, проведение осей симметрии.
5. Построение очертания главного вида.
6. Построение очертания вида сверху.
7. Построение очертания вида слева.
8. Нанесение размеров.
9. Обводка контура изображения детали сплошной толстой линией.
10.Заполнение основной надписи.
11.Проверка чертежа.
Последовательность построения чертежа детали

## Slide 31
Расчёт рабочего поля чертежа по горизонтальному направлению:
L – длина рабочего поля чертежа = 210 – (20 + 5) = 185
l – длина детали
a – ширина детали
Расчёт рабочего поля чертежа по вертикальному направлению:
H – высота рабочего поля чертежа = 297 – (5 + 5) = 287
h – высота детали
а – ширина детали
ПОЛОЖЕНИЕ ФОРМАТА - ВЕРТИКАЛЬНОЕ
M =
L раб. поля - (210 – 25) – (l дет. + а дет.)
3
N =
H раб.поля (297 – 10) – (h дет. + а дет.)
3

## Slide 32
l детали
M
M
M
N
N
N
a детали
h детали
a детали
Вертикальное положение формата

## Slide 33
N =
H раб. поля (210 – 10) – (h дет. + а дет.)
3
Расчёт рабочего поля чертежа по вертикальному направлению:
H – высота рабочего поля чертежа = 210 – (5 + 5) = 200
h – высота детали
а – ширина детали
Расчёт рабочего поля чертежа по горизонтальному направлению:
L – длина рабочего поля чертежа = 297 – (20 + 5) = 272
l – длина детали
a – ширина детали
M =
L раб. поля - (297 – 25) – (l дет. + а дет.)
3
ПОЛОЖЕНИЕ ФОРМАТА - ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ

## Slide 34
М
М
М
N
N
N
Длина детали l
Ширина
детали a
Ширина
детали a
Высота
детали h
Горизонтальное положение формата

## Slide 35
Графическая работа №5
«Построение третьего вида по двум данным»

## Slide 36
ПОСТРОЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВИДА ПО ДВУМ ДАННЫМ
Даны два вида: вид спереди (главный вид ) и вид сверху (Рис. 115 а).
Вид
спереди
Вид
сверху
Вид
слева
Задание: построить третий вид – вид слева

## Slide 37
ПОСТРОЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВИДА ПО ДВУМ ДАННЫМ
Даны два вида: вид спереди (главный вид) и вид сверху (рис. 115 б)
Задание: построить третий вид – вид слева
Вид
спереди
Вид
сверху
Вид
слева

## Slide 38
ПОСТРОЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВИДА ПО ДВУМ ДАННЫМ
Даны два вида: вид спереди (главный вид) и вид слева (Рис. 115 в)
Задание: построить третий вид – вид сверху
Вид
спереди
Вид
слева
Вид
сверху

## Slide 39
ПОСТРОЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВИДА ПО ДВУМ ДАННЫМ
Даны два вида: вид спереди (главный вид) и вид сверху (рис. 115 д).
Построить третий вид – вид слева.
Вид спереди
Вид
сверху
Вид
слева