## Slide 1: Министерство образования и науки Российской Федерации. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЯРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №1 г.ВОЛГОГРАДА. Машины для сверления.
Работу подготовил:
учитель технологии Нагорный Н.А.
238-042-284

## Slide 2
Нарисованные колеса изготовлены из резины. Что­бы колесо Х вращалось в направлении, указанном стрелкой, ведущее колесо(левое), нужно вращать:
1)в направлении А,
2) в направлении В,
3) направление не имеет значение.

## Slide 3
2. Какая из шестерен, А или В, вращается медленнее или они вращаются с одинаковой скоростью?
1) шестерня А— медленнее,
2) шестерня В — медленнее,
3) шестерни вращаются одинаково.

## Slide 4
Подъем в гору на велосипеде тяжелее при передаче:
1)А,
2) В,
3)С.

## Slide 5: Сверление
Образование отверстия в сплошном материале путем снятия стружки с помощью сверла называется сверлением.

## Slide 6
ЧТО ТАКОЕ ОТВЕРСТИЕ?
Notes: <number>

## Slide 7: Виды сверл
ЛОЖЕЧНОЕ, СПИРАЛЬНОЕ, ЦЕНРОВОЕ (ПЕРЬЕВОЕ), ВИНТОВОЕ ( ШНЕКОВОЕ)
А –ложечное
Б – винтовое (шнековое)
В - центровое (перьевое)
Г - спиральное

## Slide 8
Сверло для шурупов с потайной головкой высверливает сразу отверстия трёх диаметров: для резьбы, стержня и головки шурупа.

## Slide 9
Зенкером только расширяют края просверливаемого отверстия, чтобы плоская головка шурупа легла вплотную с поверхностью изделия.

## Slide 10
Центровое сверло может иметь два резца для сверления отверстий диаметром до 75 мм

## Slide 11: Сверло центровочное

## Slide 12
1 . Режущая кромка.
2. Ленточка.
3. Спиральная канавка.
4. Хвостовик.
5. Обозначение размера сверла и материала.

## Slide 14
Сверла закрепляют в патроне коловорота или дрели.
В ручной дрели вращение сверла обеспечивается благодаря специальному механизму — зубчатой передаче. С ее помощью вращение ручки дрели передается патрону. Простейшая зубчатая передача состоит из двух зубчатых колес, находящихся в зацеплении друг с другом. Они могут быть одного или разных диаметров, с разным количеством зубьев. Зубчатые колеса, как и винты, гайки и другие детали, используются не только в дрели, но и в других машинах и механизмах. Такие детали называют типовыми.

## Slide 15: Технология выполнения сверления

## Slide 16: Основные правила техники безопасности при сверлении: 1. Надежно закреплять сверло, заготовку, подкладную доску. 2. Не допускать перекоса сверла при сверлении отверстий. 3. В начале и в конце сверления нажим на упор коловорота (дрели) должен быть небольшим, а вращение — медленным. 4. Коловорот или дрель класть на верстак сверлом от себя. 5. Нельзя во время сверления придерживать сверло руками. 6. Нельзя проверять качество отверстия пальцами. 7. Запрещается выдувать стружку из отверстия.
Видео

## Slide 17
ПЛАН РАБОТЫ
1. Выполнить пробное сверление на специальной заготовке.
2. Разметить и просверлить отверстие в указке.
3. Произвести окончательную зачистку изделия.
4. Нанести разметку контуров для выжигания и выжечь необходимый рисунок.
5. Лакировать изделие акриловым лаком.

## Slide 18
Кто сказал что сверлить скучно?