## Slide 1
Урок практикум по столярному делу
в 8 классе.
Учитель I категории
Романова Татьяна Евгеньевна
г.Вихоревка 2014 год

## Slide 2: Тема: Установка ножа строгального инструмента. Практическая работа « Изготовление левой части колодки шерхебеля».
Цель: Продолжить знакомство учащихся с ручным столярным инструментом по строганию древесины шерхебелем, его настройкой и изготовлением колодки.
Задачи:
Дидактическая: Ознакомить с настройкой и изготовлением колодки шерхебеля, применять полученные знания и умения в практической деятельности.
Коррекционно-развивающая :развивать наглядно - образное мышление, познавательный интерес, развивать мелкую моторику рук при изготовлении изделия.
Воспитательная: продолжить формирование трудолюбия в ходе выполнения практической работы, взаимоконтроля.

## Slide 3: Проверка домашнего задания
Загадки про рубанок.
У конька у горбунка деревянные бока. У него из-под копыт стружка белая бежит.
Деревянная речка, деревянный катерок, а над катером вьется деревянный дымок.
По доске шершавой вдруг он пройдется как утюг. И тогда наверняка гладкой станет та доска.
По деревянной речке плывет кораблик новый, свивается в колечки дымок его сосновый.

## Slide 4: Повторение пройденного материала
1 .Назовите , из какой древесины делаются колодки ручного строгального инструмента?
2 .Из скольких основных частей состоят строгальные инструменты и как они называются?
3.Для чего предназначен шерхебель?
4.Почему лезвие ножа у шерхебеля закруглённое и узкое, а у рубанков с одиночным и двойным ножом – прямое и широкое?

## Slide 5
Строгальный | Разметочный | Сверлильный | Пильный

## Slide 6: Изучение нового материала
Для настройки струга шерхебеля необходимо:
повернуть струг подошвой вверх;
выдвинуть режущую кромку ножа на нужную величину и без перекоса, то есть параллельно плоскости подошвы. у шерхебеля до 3 мм
измерить высоту выдвинутой кромки можно с помощью линейки
У правильно установленного ножа лезвие расположено над подошвой колодки без перекосов и выступает на 1...3 мм у шерхебеля

## Slide 7: Словарные слова
Шерхебель
Струг
Подошва
Нож
Колодка
Составить с этими словами предложения.

## Slide 8: Практическая работа
Обычно колодку струга изготавливают из цельной заготовки твёрдой древесины( берёзы, дуба, бука и т.п. ) Из цельной заготовки изготовить колодку вручную под силу опытному столяру, а я предлагаю способ, который значительно упрощает задачу. Вот так выглядит рубанок в собранном виде. Нетрудно заметить, что колодка состоит из двух склеенных половинок, чертежи которых, представлены ниже. Эта работа вполне по силам учащимся старших классов.
Упор
Колодка левая
Рожок
Колодка правая
Клин

## Slide 9: Чертёж левой части колодки

## Slide 10: Подбор заготовки по размерам Выбрать брусок 50Х50х220 Инструменты:линейка,какрандаш,угольник.
220
50
50

## Slide 11: Разметка и строгание
Выстрогать брусок 40Х40 мм.
Инструменты: рейсмус, рубанок

## Slide 12: Разметка
Отмерить по длине и прочертить под углом 90 градусов.
Инструменты: угольник, карандаш
200

## Slide 13: Пиление
Отпилить заготовку по заданным размерам.
Инструменты:упор, ножовка

## Slide 14: Опиливание торцов
Закрепить заготовку и опилить торцы.
Инструменты: напильник

## Slide 15: Разметка
Разделить брусок 40Х40 на две половины, 20Х40
Инструменты: линейка, карандаш

## Slide 16: Продольное пиление
Закрепить заготовку и отпилить.
Инструменты: упор, ножовка для продольного пиления

## Slide 17: Разметка
Произвести разметку гнезда на левой заготовке: на верхней ; боковой ; нижней поверхностях
Инструменты: угольник, карандаш, упор.

## Slide 18
Пиление
Производим запиливание возле линий разметки
Инструменты: упор,ножовка.

## Slide 19: Долбление лишней древесины стамеской.

## Slide 20
Теперь ребята, порядок работы выполняем строго по технологической карте, которую мы составили. Соблюдайте правила безопасности при работе с ножовкой, рубанком, стамеской и напильником.
Повторим:

## Slide 21: Инструктаж по технике безопасности при работе с ножовкой.
Пользуйся только исправным инструментом.
При распиливании древесины ножовкой пользуйся упором.
Не ставь руки близко в зону резания ножовки.

## Slide 22: Инструктаж по технике безопасности при работе со стамеской.
Работай только с исправным инструментом.
При резании стамеской нельзя поддерживать обрабатываемую деталь или предмет рукой в направляемое движение лезвия стамески .

## Slide 23: Инструктаж по технике безопасности при работе с рубанком.
Работай только с исправным инструментом.
Правильно держи рубанок и правильно стой у верстака при обработке заготовки.
Стружку убирай только специальным приспособлением.

## Slide 24: Инструктаж по технике безопасности при работе с напильником.
Работай только с исправным инструментом.
Правильно держи напильник чтобы не поранить руки.
Очищать напильник от стружки, только специальной четкой сметкой.

## Slide 25: Физкультминутка

## Slide 26: Подведение итогов работы .
1)Понравилась вам эта работа?
2)Что вам тяжело было делать, а что легко?
3)Как вы считаете, ваша работа была успешной на уроке?
4)Достигли вы целей поставленных в начале урока?

## Slide 27: Домашнее задание
Выполнить чертёж правой части колодки шерхебеля.

## Slide 28
Спасибо за урок