## Slide 1
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
Автор проекта:
Антипова Галина Антоновна,
учитель черчения и
информатики ГБОУ СОШ № 2034, г. Москва

## Slide 2
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
Понятие о стандартах
Форматы
Линии чертежа
Рамка поля чертежа
Основная надпись чертежа
Графическая работа №1

## Slide 3
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
Цели:
дать учащимся понятие о правилах оформления чертежа, которые выполняются согласно принятым и действующим государственным стандартам Единой системы конструкторской документации – ЕСКД;
показать учащимся, какое значение имеет стандартизация, почему необходимы стандарты ЕСКД;
познакомить с понятиями «формат» и «основная надпись»;
научить применять, согласно стандартам ЕСКД , линии чертежа, которые имеют разное назначение и применение;
воспитать у школьников понимание ответственности и чувство необходимости профессиональной дисциплины при работе с графической документацией;
воспитать точность и аккуратность в построении чертежей.

## Slide 4
Вопросы для повторения
1.Назовите чертёжные инструменты, материалы и принадлежности, которые применяются для выполнения чертежа.
2.Как подготовить к работе чертёжный циркуль?
Как проводят им дуги окружностей?
3.Для чего нужна рейсшина?
4.Как подготовить к работе карандаш?
5.Какие бывают карандаши по твёрдости?
6.Как правильно подготовить рабочее место для черчения?

## Slide 5
ПОНЯТИЕ О СТАНДАРТАХ
Стандарт – слово английское и в переводе означает «образец». Образец в том смысле, какой мы вкладываем в понятие «такой же», «одинаковый».
Для удобства выполнения и изучения технической документации установлены общие правила по её разработке и оформлению.
Стандарт ЕСКД – ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ– это нормативный документ, устанавливающий единые правила выполнения и оформления конструкторских документов для всех отраслей промышленности, строительства, транспорта и учебных заведений, утверждённый компетентным органом – Государственным комитетом по стандартизации.

## Slide 6
«НОРМАЛИЗОВАННАЯ ГАЙКА»
Подходи, рабочий!
Обсудим, дай – ка,
Что это за вещь такая - гайка ?
Что гайка?
Ерунда! Малость!
А попробуй-ка
Езжай, ежели сломалась.
Без этой вещи,
Без гайки той –
Ни взад, ни вперёд,
Становись и стой!
Наконец отыскали гайку эту….
Прилаживают….
Никакой возможности нету!
Эта мала, та велика, -
Словом,
Не приладишь её никак.
И пошли пешком,
Как гуляки праздные.
Отчего?
Оттого, что гайки разные.
А если гайки одинаковые ввесть,
Сломалась –
Новая сейчас же есть.
И нечего долго раздумывать тут:
Бери любую –
Хоть эту, хоть ту!
И не только в гайке наше счастье.
Надо всем машинам
ОДИНАКОВЫЕ ЧАСТИ…
Мяковский Владимир Владимирович

## Slide 7
Соблюдение государственных стандартов обязательно для всех отраслей промышленности, проектных организаций, научных учреждений и т. д. Во всех учебных заведениях, где изучают инженерную графику, учебные чертежи выполняют по изложенным в ГОСТах правилам.
Стандарт имеет буквенное и цифровое обозначение. Далее представлена расшифровка обозначения стандарта:

## Slide 8
ФОРМАТЫ
ФОРМАТ – чертёжный лист бумаги определённого
размера, на котором выполняются чертежи и другие конструкторские документы.
Для выполнения учебных чертежей используют в основном формат А4 размером 297 х 210 мм.
Формат А4 получается в результате многократного деления формата А0, площадь которого приблизительно равна 1м²
(ГОСТ 2.301-68*)

## Slide 9
СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ФОРМАТОВ И ОБРАЗЦЫ ФОРМАТОВ
А 0
1189 Х 841
А 1
594 Х 841
А 2
594 Х 420
А 3
297 Х 420
А 4
297 Х 210
S ~ 1м²
ФОРМАТЫ
(ГОСТ 2.301-68*)

## Slide 10
Каждый чертёж оформляется рамкой, которая ограничивает его поле и проводится сверху, снизу и справа на расстоянии 5 мм от кромки листа бумаги, а слева – 20 мм
В правом нижнем углу чертежа размещают основную надпись
ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ
РАМКА
РАМКА ПОЛЯ ЧЕРТЕЖА

## Slide 11
ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ
(ГОСТ 2.104-68*)
Применение основной надписи на технических чертежах

## Slide 12
25
30
15
7
70
145
7
8
22
20
20
Чертил
Иванов С.
10.11
Проверил
Чертёж детали
Петров А.И.
13.11
Школа №2034 класс 8Б
Резина
1:1
№2
Образец заполненной основной надписи
Размеры учебной школьной основной надписи

## Slide 13
На производстве, согласно ГОСТ 2.301 – 68, листы формата А4 располагают только вертикально. В учебных общеобразовательных заведениях их используют как вертикально, так и горизонтально .
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРМАТА А4
210
297
20
5
5
5
ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ
РАМКА

## Slide 14
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРМАТА
Рамка
5
5
5
20
Основная надпись

## Slide 15
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА
Чертёж детали выполнен правильно
Чертёж детали выполнен неправильно
(ГОСТ 2.303 – 68*)

## Slide 16
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА
2. ШТРИХОВАЯ ЛИНИЯ
3. СПЛОШНАЯ ТОНКАЯ ЛИНИЯ
4. ШТРИХПУНКТИРНАЯ ТОНКАЯ ЛИНИЯ
5. СПЛОШНАЯ ВОЛНИСТАЯ ЛИНИЯ
1. СПЛОШНАЯ ТОЛСТАЯ ОСНОВНАЯ ЛИНИЯ

## Slide 17
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА (продолжение)
6. РАЗОМКНУТАЯ ЛИНИЯ
7. ШТРИХПУНКТИРНАЯ ТОНКАЯ С ДВУМЯ ТОЧКАМИ ЛИНИЯ
8. СПЛОШНАЯ ТОНКАЯ С ИЗЛОМОМ ЛИНИЯ

## Slide 18: 1. ОСНОВНАЯ СПЛОШНАЯ ТОЛСТАЯ ЛИНИЯ
Применяется для изображения видимого контура предмета, оформления рамки поля чертежа и граф основной надписи
Толщина сплошной основной линии (S) выбирается в пределах от 0,5 до 1,4 мм
ВИДИМЫЙ КОНТУР ПРЕДМЕТА
РАМКА
ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ

## Slide 19
2. ШТРИХОВАЯ ЛИНИЯ
Толщина линии от S/3 до S/2.
Длину штриха выбирают от 2 до 8 мм, расстояние между штрихами
от 1 до 2 мм
Применяется для изображения линий невидимого контура предмета.
ЛИНИИ НЕВИДИМОГО КОНТУРА

## Slide 20
3. СПЛОШНАЯ ТОНКАЯ ЛИНИЯ
Толщина тонкой линии от S/3 до S/2
Применяется для нанесения выносных и размерных линий, нанесения штриховки, проведения полок линий - выносок
ВЫНОСНЫЕ ЛИНИИ
РАЗМЕРНЫЕ ЛИНИИ
НАНЕСЕНИЕ ШТРИХОВКИ

## Slide 21
4. ШТРИХПУНКТИРНАЯ ТОНКАЯ ЛИНИЯ
3…5
5…30
Толщина штрихпунктирной линии от S/3 до S/2
Применяется для осевых и центровых линий
ОСЕВАЯ ЛИНИЯ
ЦЕНТРОВЫЕ ЛИНИИ

## Slide 22
5. СПЛОШНАЯ ВОЛНИСТАЯ ЛИНИЯ
Толщина волнистой линии от S/3 до S/2
Применяется для изображения линий обрыва, разграничения вида и разреза
ЛИНИИ ОБРЫВА
ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВИДА И РАЗРЕЗА

## Slide 23
6. РАЗОМКНУТАЯ ЛИНИЯ
Толщина разомкнутой линии от S до 1,5S
Применяется для изображений места секущей плоскости при построении сечений и разрезов
РАЗОМКНУТАЯ ЛИНИЯ
8…20

## Slide 24
7.ШТРИХПУНКТИРНАЯ ТОНКАЯ С ДВУМЯ ТОЧКАМИ ЛИНИЯ
Толщина линии от S/3 до S/2
Применяется для изображения линий сгиба на развёртках
ЛИНИИ СГИБА
4…6
5…30

## Slide 25
8. ЛИНИЯ СПЛОШНАЯ ТОНКАЯ С ИЗЛОМОМ
Толщина линии от S/3 до S/2
Применяется для изображения длинных линий обрыва
ДЛИННЫЕ ЛИНИИ ОБРЫВА

## Slide 26
Сидите правильно!
Берегите зрение!
Ф
И
З
М
Н
И
У
Т
КТ
АТ

## Slide 27
Домашнее задание
§§ 2.1, 2.2, 2.3, страницы 15 – 20 в учебнике.
Ответить на вопросы на стр. 20.
Выполнить задание в тетради по рис. 23.
Принести на следующий урок лист чертёжной бумаги формата А4 для выполнения графической работы №1 «Линии чертежа»

## Slide 28
ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
«ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА»
Вариант 1. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРМАТА

## Slide 29
Вариант 2. ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРМАТА